## Slide 1: Интерактивная геоинформационная система (ГИС) планирования и поддержки объектов биоэнергетики
в рамках реализации проекта технической помощи ПРООН/ГЭФ «Применение биомассы для отопления и горячего водоснабжения в Республике Беларусь»

## Slide 2: Цели проекта:
Экономическая: оценить эффективность использования отходов заготовки и переработки древесины в качестве топлива
Экологическая: уменьшение нагрузок на окружающую среду

## Slide 3: ГИАС состоит из:
топологическая основа – электронные карты
базы данных с привязкой к конкретным географическим объектам на карте
инструментарий обработки и анализа информации, а также моделирования ситуаций и генерации рекомендаций (программное обеспечение)

## Slide 4: ГИАС позволяет:
Агрегировать различные типы данных по лесам, отходам, котельным
Выполнить расчёт имеющихся ресурсов биомассы, которую можно использовать в качестве топлива
Анализ транспортных затрат
Анализ экологических нагрузок
Сделать предварительное заключение о целесообразности перевода на древесное топливо того или иного объекта

## Slide 5: Структура ГИС:
Слой котельных
Слой лесных ресурсов
Слой населённых пунктов
Слой деревоперерабатывающих предприятий
Слой дорожной сети
Экологические слои (N, S, экосистемы)
Структура лесосечного фонда
Топографические слои (реки, озёра, контуры лесных массивов,…)

## Slide 6: Фрагмент карты (г.Минск и Минский район) - топологическая основа для дальнейшей привязки информации

## Slide 8: Фрагмент карты с нанесением котельных и лесничеств (в районе г.Орша)

## Slide 10: База данных по котельным

## Slide 11
Результаты оценки количества древесных отходов в лесхозах РБ на 10 лет исходя из плана хозяйственных мероприятий

## Slide 12: Фрагмент карты распределения оценки количества древесных отходов (центры лесных кварталов), и котельных мощностью более 0,5МВт.

## Slide 13: Деревоперерабатывающие предприятия. Карта.

## Slide 14: Деревоперерабатывающие предприятия. База данных.

## Slide 15: Пример оценки количества древесных отходов

## Slide 16: Породный состав

## Slide 17: Результат оценки:
Расчёт показал, что на выбранной территории радиусом 30 км технически доступно 410тыс. м3 (плотных) древесных отходов.
Этого достаточно для обеспечения древесным топливом котельной мощностью 1.08МВт в течение 200лет.

## Slide 18: Петриков, Пружаны, Жодино, Пинск, Витебск, 15,30,50км

## Slide 19: результаты оценки количества отходов лесозаготовки, исходя из плана хоз.мероприятий на 10 лет
Котельная | Расстояние, км | Прочие хоз.мер. ель, м3 | Прочие хоз.мер. сосна, м3 | Прочие хоз.мер. прочие, м3 | РГП ель, м3 | РГП сосна, м3 | РГП прочие, м3 | Уборка сухостоя ель, м3 | Уборка сухостоя сосна, м3 | Уборка сухостоя прочие, м3
ТЭЦ - котельная «Северная» (г.Витебск) (102,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 5638 | 2259 | 20446 | 3210 | 567 | 32413 | 6549 | 12008 | 19828
 | 30 | 15139 | 7971 | 64274 | 12833 | 15030 | 191415 | 11244 | 33149 | 45411
 | 50 | 40758 | 35655 | 151676 | 39907 | 81411 | 518234 | 29474 | 93664 | 79307
ТЭЦ КУП «Петриковский райжилкомхоз» (26,3 тыс.пл.куб.м) | 15 | 10 | 8464 | 1753 | 0 | 52091 | 23978 | 0 | 900 | 300
 | 30 | 54 | 31818 | 7523 | 715 | 162081 | 77751 | 0 | 6472 | 1411
 | 50 | 937 | 96373 | 26908 | 3051 | 362503 | 213926 | 2264 | 84755 | 21978
Пинская ТЭЦ (88,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 37 | 6451 | 711 | 0 | 16783 | 7140 | 0 | 4651 | 99
 | 30 | 589 | 22400 | 4545 | 1048 | 50489 | 42274 | 2298 | 31367 | 11969
 | 50 | 2536 | 56553 | 14170 | 4071 | 98084 | 114409 | 6048 | 80810 | 44741
ТЭЦ в г.Пружаны (102,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 168 | 4421 | 735 | 59 | 9057 | 14791 | 797 | 31037 | 28823
 | 30 | 1286 | 22874 | 3780 | 1147 | 31937 | 46386 | 4272 | 234662 | 113215
 | 50 | 4991 | 64363 | 9357 | 6433 | 67240 | 69403 | 13533 | 306160 | 119609
Жодинская ТЭЦ (130,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 302 | 1208 | 452 | 128 | 1274 | 1189 | 345 | 1566 | 1431
 | 30 | 1422 | 4337 | 1306 | 923 | 5811 | 4146 | 3199 | 5773 | 1673
 | 50 | 4050 | 11729 | 4812 | 3343 | 14449 | 13653 | 5471 | 17434 | 2526

## Slide 20: результаты оценки количества отходов лесозаготовки, исходя из плана хоз.мероприятий на 10 лет
Котельная | Расстояние, км | Итог ель, м3 | Итог сосна, м3 | Итог прочие, м3 | ИТОГ , м3
ТЭЦ - котельная «Северная» (г.Витебск) (102,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 15397 | 14833 | 72686 | 102916
 | 30 | 39215 | 56150 | 301100 | 396465
 | 50 | 110139 | 210730 | 749218 | 1070086
ТЭЦ КУП «Петриковский райжилкомхоз» (26,3 тыс.пл.куб.м) | 15 | 10 | 61454 | 26030 | 87494
 | 30 | 769 | 200371 | 86685 | 287825
 | 50 | 6252 | 543631 | 262811 | 812694
Пинская ТЭЦ (88,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 37 | 27884 | 7949 | 35871
 | 30 | 3935 | 104256 | 58788 | 166978
 | 50 | 12654 | 235447 | 173319 | 421420
ТЭЦ в г.Пружаны (102,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 1025 | 44515 | 44349 | 89889
 | 30 | 6705 | 289473 | 163381 | 459560
 | 50 | 24957 | 437763 | 198369 | 661090
Жодинская ТЭЦ (130,0 тыс.пл.куб.м) | 15 | 775 | 4048 | 3071 | 7895
 | 30 | 5543 | 15921 | 7125 | 28590
 | 50 | 12864 | 43611 | 20991 | 77467

## Slide 21: Результат анализа:

## Slide 22: Анализ транспортной сети

## Slide 23: Результаты анализа:

## Slide 24: Природные экосистемы

## Slide 25: Распределение превышений по азоту:

## Slide 26: Распределение превышений по сере:

## Slide 28: Перспективы развития:
Разработка и внедрение системы обновления информации

## Slide 29
Спасибо за внимание!
Тел.: 2278540, Е-mail: suvorov@niks.by
www.bioenergy.by
gis.bioenergy.by