## Slide 1: Департамент по энергоэффекттивности Госстандарта Республики Беларусь Итоговый семинар по проекту “Применение биомассы для отопления и горячего водоснабжения в Республике Беларусь” г.п. Радошковичи, с.о.к. “Бригантина” 22-23 апреля 2008 года Программа организационно-технических мероприятий и направлений деятельности по обеспечению и использованию топлива на энергетические цели
В.Федосеев, Е. Коренчук
эксперты проекта “Энергия биомассы”
в Республике Беларусь (BYE/03/G31)

## Slide 2
Цель:
Создание современной и эффективной инфраструктуры добычи, переработки, доставки и использования древесного топлива в качестве энергоносителя при производстве тепловой и электрической энергии с учетом обеспечения технологических, экономических и экологических условий его добычи (производства) и потребления.
Базовые документы:
План мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 14/06/2007 №3 “Экономия и бережливость – главные факторы безопасности государства” (утвержден постановлением Совета Министров РБ от 31 августа 2007 года №1122);
Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2012 года (утверждена постановлением Совета Министров РБ от 30.12.2007 года №575);
Целевая программа обеспечения в республике не менее 25% объема производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 года (утверждена постановлением Совета Министров РБ от 30.12.2004 года № 1680);
Республиканская программа энергосбережения на 2006-2010 годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2006г. №137 );
Программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007-2011 годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2006г. №1760);
Программа по производству лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и оборудования на 2006-2010 годы (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 года №22);

## Slide 3
Основные задачи:
Определение общего и экономически целесообразного потенциала использования древесного топлива и отходов всех видов на всех стадиях заготовки древесины и деревообработки;
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, охватывающей добычу (производство) и использования древесного топлива, соответствующей международно-признанным показателям по энергоиспользованию и энергоэффективности;
Разработка и совершенствование экономического и финансового механизмов стимулирования для вовлечения в топливно-энергетический баланс древесного топлива и его использования в республике;
Выбор, разработка и организация серийного производства машин и технических средств для добычи (производства), транспортировки, преобразования, и внедрение технологии использования древесного топлива;
Развитие научно-технической и инновационной деятельности, способствующей реализации программ широкомасштабного использования топлива в республике;
Организация информационно-пропагандистской деятельности, осуществление подготовки научных кадров и специалистов в области использования МВТ и НВиЭ;
Развитие международного сотрудничества в части обмена инновациями и гармонизации с международными стандартами действующих нормативных документов в республике;
Отработка механизмов участия Беларуси в международной торговле квотами на выбросы СО2 в проектах по биоэнергетике совместного осуществления и схемы “зеленых” инвестиций в рамках деятельности по выполнению обязательств Киотского протокола.

## Slide 4: Определение общего и экономически целесообразного потенциала использования древесного топлива и отходов всех видов на всех стадиях заготовки древесины и деревообработки
Потребность республики по видам энергоресурсов и энергии при прогнозируемом росте ВВП и уровня снижения его энергоемкости, млн. т у.т. |  |  | 
Виды энергоресурсов и энергии | 2005 факт | 2010 прогноз | 2012 прогноз
Газообразное топливо | 21,89 | 23,0 | 22,0
Газ сжиженный | 0,35 | 0,39 | 0,38
Газ НПЗ | 0,63 | 0,76 | 0,77
Топливо печное бытовое | 0,09 | 0,09 | 0,05
Мазут | 1,74 | 1,74 | 1,74
Уголь | 0,21 | 0,61 | 1,3
Местные виды топлива, прочие НВиЭ в том числе | 2,51 | 4,11 | 4,86
-торф, лигнин | 0,67 | 1,18 | 1,30
-дрова | 1,24 | 2,24 | 2,5
-прочие НВиЭ | 0,60 | 0,69 | 0,95
Итого: котельно-печное топливо (КПТ) | 27,42 | 30,7 | 31,0
Теплоэнергия, млн. Гкал | 73,5 | 76,3 | 77,2
Электроэнергия, млрд. кВт.ч | 35,0 | 38,0 | 39,0
Местные виды топлива (МВТ) с учетом тепловых ВЭР | 4,56 | 6,48 | 7,75
Доля МВТ в потреблении КПТ без сырья, % | 16,63 | 21,1 | 25,0

## Slide 5: Потенциальные запасы и экономически целесообразные объемы использования местных энергоресурсов
Вид энергоресурса | Потенциальные запасы | Годовой объем использования (производства, добычи) | 
 |  | 2006 (факт) | 2006-2010
Нефть, млн.т | 58 | 1,78 | 8,7
Попутный газ, млн. м3 | 3430 | 218,6 | 1050,1
Торф топливный, млн. т | 4000 | 2,11 | 13,7
Сланцы, млрд. т | 11 | - | -
Бурые угли, млн. т | 151 | - | -
Древесное топливо и отходы деревообработки, млн. т у.т. в год | 2,7 | 1,69 | 10,82
Гидроресурсы, млн. кВт·ч | 2270 | 24 | 190
Ветропотенциал, млн. кВт·ч | 2400 | 3,04 | 26,84
Биомасса, тыс. т у.т. в год | 1620 | - | 66
Солнечная энергия, тыс. т у.т. | 71000 | - | 6,3
Коммунальные отходы, тыс. т у.т. | 470 | - | 9,6
Фитомасса, тыс. т у.т. | 640 | - | 2
Лигнин | 983 | 18,2 | 190,4
Этанол и биодизельное топливо, тыс. т у.т | 1000 | - | 206,35

## Slide 6: ДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Объемы заготовки древесного топливного сырья
(млн.куб.м) |  |  |  |  |  |  | 
Вид сырья | Годы |  |  |  |  |  | 
 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Топливное сырье: | 6,4 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,55 | 8,78 | 9,5
Отходы деревообработки (от всех субъектов хозяйствования) | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6
Лесозаготовка (дрова, лесосечные отходы, сухостой, и др., заготавливаемые в системе Минлесхоза, Управления делами Президента РБ, Минобороны, Минобразования, НАН Беларуси) | 5,5 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,15 | 7,28 | 7,9

## Slide 7
Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, охватывающей добычу (производство) и использования древесного топлива, соответствующей международно-признанным показателям по энергоиспользованию и энергоэффективности
    Разработка закона Республики Беларусь “О нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии”
    Разработка СТБ:
      Биомасса древесная топливная;
      Брикеты древесные топливные;
      Гранулы древесные топливные;
      Брикеты топливные на основе торфа с использованием древесных опилок.
    Разработка стандарта, устанавливающего требования к организации, порядку и методам проведения работ по учету древесного топлива
    Разработка инструкции о порядке обеспечения древесным топливным сырьем (топливом) действующих и создаваемых энергоисточников, работающих на древесном топливе.
    Выполнить анализ требований действующих технических нормативных правовых актов (ТНПА); разработать с учетом отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации мини-ТЭЦ, работающих на местных видах топлива, и утвердить в установленном порядке необходимые изменения ТНПА в части снижения сметной стоимости строительства указанных объектов

## Slide 8
Разработка и совершенствование экономического и финансового механизмов стимулирования для вовлечения в топливно-энергетический баланс древесного топлива и его использования в республике:
Разработка предложений по совершенствованию законодательства в области энергетики, энергосбережения, использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, в том числе:
  по льготному кредитованию производителей и потребителей оборудования для производства энергии из местных видов топлива и нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
  по оказанию государственной поддержки развития лизинга оборудования для производства энергии из НВиЭ на льготных условиях
При подготовке проекта закона РБ о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год вносить в установленном порядке в Совет Министров РБ предложения об установлении повышенного норматива отчислений в образуемые ими инновационные фонды на цели заготовки и доставки древесного топлива и (или) древесного топливного сырья потребителям
При формировании республиканской и региональной программ энергосбережения ежегодно предусматривать финансирование на паритетных условиях мероприятий по развитию инфраструктуры заготовки и доставки древесного топлива и (или) древесного топливного сырья организаций Министерства лесного хозяйства, других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству РБ, для обеспечения древесным топливом энергоисточников.
Осуществить реализацию новых схем софинансирования энергоисточников, работающих на местных видах топлива за счет механизмов торговли выбросами в рамках реализации Киотского протокола и созданного в рамках проекта ПРООН/ГЭФ И Правительства РБ “Энергия биомассы” оборотного фонда.
Обеспечить обязательную продажу и (или) передачу образующихся при заготовке и переработке древесины, рубках ухода за лесонасаждениями древесных отходов, которые могут быть использованы как вторичные материальные ресурсы в качестве топлива, превышающих собственное потребление их, организациям, имеющим на своем балансе энергетические объекты, производящие электрическую и (или) тепловую энергию с использованием древесного топлива

## Slide 9
Выбор, разработка и организация серийного производства машин и технических средств для добычи (производства), транспортировки, преобразования и использования древесного топлива:
    Гидроманипулятора с грузовым моментом 80-90 кНм, вылетом стрелы 8,5 м (для сортиментовоза МАЗ 630300) для погрузки и транспортировки древесины;
    Тракторного полуприцепа (форвардера), агрегатируемого с трактором МТЗ 1221 с объемом загрузки древесины 11-12 м3 для погрузки и транспортировки мелкотоварной древесины;
    Харвестера на базе трактора 1221 для выборочных и санитарных рубок 1221 МЛХ;
    Машины трелевочно-канатной МТК-431 для трелевки древесины из заболоченных мест;
    Рубительной машины МР-25 и МР-40 для производства щепы с приводом от ВОМ трактора и от автономного двигателя;
    Прицепной контейнерной тележки грузоподъемностью до 12 тонн, агрегатируемая с тракторами “Беларус”;
    Автомобиля-лесовоза с колесной формулой 66 МАЗ -641808 грузоподъемностью 28-29 т для работы в сложных дорожных условиях;
    Автомобиля-сортиментовоза грузоподъемностью 16 т для работы в сложных дорожных условиях;
    Щеповозного автопоезда суммарной емкостью 60-80 нас. м3 и самовыгрузкой на стороны;
    Автощеповоза для перевозки контейнеров емкостью до 40 нас. м3, оборудованного механизмом типа “мультилифт”;
    Организация производства на предприятиях республики современных высокоэффективных паровых котлов на местных видах топлива и вспомогательного оборудования.

## Slide 10
Выбор, разработка и внедрение эффективных технологий добычи (производства), транспортировки, преобразования и использования древесного топлива:
  При разработке проектов для строящихся энергоисточников на местных видах топлива предусматривать в этих проектах определение объемов МВТ, организацию заготовки, доставки и подготовки названных видов топлива, необходимых сумм инвестиций и источников финансирования
  Создание единой информационно-аналитической интерактивной системы данных по МВТ и отходам на платформе ГИС с оценкой динамики их накопления и доступности
  Разработать технологию выращивания и использования быстрорастущих растений в качестве топлива на выработанных торфяных площадях
  Обеспечить поставку древесного топлива на вводимые энергоисточники, работающие на древесном топливе

## Slide 11: Развитие научно-технической и инновационной деятельности, способствующей реализации программ широкомасштабного использования топлива в республике:
Разработать и в установленном порядке внести в Совет Министров РБ программу ввода в действие энергоисточников, работающих на местных видах топлива, на период до 2012 года;
Выполнить НИР по изучению химического состава, дисперсного состава, механических свойств золы уноса с разработкой методик расчета выбросов в атмосферу твердых частиц 10 и 2,5 мкм (РМ 10 и РМ 2,5) при сжигании местных и возобновляемых видов топлива
Провести комплексные исследования по использованию золы от сжигания древесного топлива, торфа и лигнина в целях уменьшения затрат на строительство и содержание золоотвалов для энергоисточников, работающих на местных видах топлива
Продолжить комплекс работ по научному, техническому, экологическому и экономическому обоснованию использования загрязненного радионуклидами древесного топлива на энергоисточниках, предусматривающий изучение процессов и технологий использования такого топлива, а также создание необходимой нормативно-правовой и нормативно-технической базы в целях определения возможности и особенностей эксплуатации энергоисточников, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или в непосредственной близости от указанных территорий и работающих на древесном топливе.

## Slide 12: Организация информационно-пропагандистской деятельности, осуществление подготовки научных кадров и специалистов в области использования МВТ и НВиЭ:
Создание демонстрационной зоны высокой энергоэффективности Вилейского района на базе мини-ТЭЦ г.Вилейка и Вилейского лесхоза;
Проведение научно-технических, практических, обучающих семинаров, конференций международного, республиканского, областного уровня;
Организация и участие в специализированных выставках, формирование и проведение тематических экспозиций, экскурсионная работа;
Работа со средствами массовой информации;
Издательская деятельность;
Совершенствование обучения специалистов на разных уровнях

## Slide 13: Развитие международного сотрудничества в части обмена инновациями и гармонизации с международными стандартами действующих нормативных документов в республике:
Изучение передового опыта применения древесного топлива и его использования в производстве тепловой и электрической энергии:
  Книга – Древесное топливо – альтернатива традиционным источникам энергии, 2005 год;
  Книга – Передовой опыт в использовании энергии биомассы, 2006 год;
  Книга – Рынок топливной древесины в Финляндии и Австрии, 2007 год;
  Книга – Утилизация золы котельных, работающих на древесном топливе, 2007 год.
Гармонизация и унификация с директивами и стандартами Европейского Союза
  Стандарты CEN TC335 по твердым видам топлива;
  Директива ЕС по энергоэффективности 2002/91/EC
  Директива ЕС по маркировке энергоэффективности оборудования, материалов, элементов и конструкций по секторам конечного пользования 2006/32/EC/

## Slide 14: Отработка механизмов участия Беларуси в международной торговле квотами на выбросы в рамках деятельности по выполнению обязательств Киотского протокола
Подготовка внутренней законодательной и институциональной базы для участия в Киотском протоколе
Правовая база. Торговля выбросами
Дорабатываются:
проект Указа Президента Республики Беларусь «О торговле выбросами парниковых газов»
проект постановления Совет Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о торговле выбросами парниковых газов»
Разрабатываются:
положение о Белорусском углеродном фонде
элементы «Схемы зеленых инвестиций»

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!