## Slide 1: Wärtsilä: ключевые показатели
Показатели, 2003
Чистые продажи 2.357,5 млн. евро
Персонал на конец года 12.110 человек
Сервис 38%
Морской отдел 29%
Электростанции 25%
Imatra Steel 8%
Bio Power

## Slide 2
МАЗУТНЫЕ И ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1 - 120 МВТ
1 - 120 МВТ
1 - 120 МВТ
1 - 120 МВТmm
1 - 120 МВТ
МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЖИДКОГО НЕФТЯНОГО ТОПЛИВА И ПРИРОДНОГО ГАЗА
1 - 120 МВТ
CТАНДАРТНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
ПАРОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

## Slide 3
МАЗУТНЫЕ И ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1 - 120 МВТ
1 - 120 МВТ
1 - 120 МВТ
1 - 120 МВТmm
1 - 120 МВТ
Более 500 котельных установок
на природном газе и жидком
нефтяном топливе

## Slide 4: Новые решения для производства биоэнергии
Котельные установки и ТЭЦ на отходах деревообработки

## Slide 5
Модели котельных
ВЕ-3
ВЕ-5
ВЕ-8
ВЕ-10
ВЕ-12
ВЕ-15
ВЕ-17
Wartsila BioEnergy - Котельные установки
котельные установки

## Slide 6
BP 2 : 1,0 - 2,3 МВт эл / 7,7 -8 Тепло эл
BP 5 : 2,3 - 4,5 МВт эл / 13 - 13,5 Тепло эл
Wartsila BioPower - Мини-ТЭЦ

## Slide 7: Wartsila BioPower – мини-ТЭЦ
Основные характеристики мини-ТЭЦ BP 2: (пар 23 бар / 450оC)
Тип установки МВтэл Тепло Среда
BioPower 2 DH 1.7 7.7 МВт 50 / 90оC Теплофик. вода
BioPower 2 HW 1.3 8.0 МВт 90 /115оC Горячая вода
BioPower 2 ST 1.0 11.5 т/ч 4 bar / 95оС Пар
Основные характеристики мини-ТЭЦ BP 5: (пар 50 бар / 450оC)
Тип установки МВтэл Тепло Среда
BioPower 5 DH 3.5 13.0 МВт 50 / 90оC Теплофик. вода
BioPower 5 HW 2.9 13.5 МВт 90 / 115оC Горячая вода
BioPower 5 ST 2.3 20.5 т/ч 4 бар / 95оC Пар
Основные характеристики Конденсационных электростанций:
Тип МВтэл Раб. давление Общий КПД
BioPower 2 2.3 23 бар / 450оC 20%
BioPower 5 4.5 50 бар / 450оC 23%

## Slide 8: Процесс сжигания BioGrate
Подача топлива осуществляется снизу из центра топки BioGrate
Топливо поступает на кольцеобразные решетки
Звенья решетки вращаются через одно и в различном направлении
Движение и форма решеток равномерно распределяет топливо
Влага и вода испаряются благодаря тепловому излучению от горячих стенок топки и горящих газов.
Во время движения топлива к внешней зоне решетки происходит газификация и видимое горение газов и углерода.

## Slide 9: Процесс сжигания BioGrate
Зола попадает на пластину решетки, а оттуда падает в специальное пространство для золы, наполненное водой и располагающееся на дне топки.
Первичный воздух для горения подается в слой топлива через решетки в нескольких зонах
Распределение воздуха по зонам регулируется
демпферами
Демпферы обеспечивают решеткам оптимальную
эффективность в широком диапазоне мощностей
Вторичный и третичный воздух используется для
горения с эффективным перемешиванием для
обеспечения полного сгорания минимизации выбросов
NOx и CO.

## Slide 10: Система обращения с топливом BioGrate
Несколько проталкивающих направляющих располагаются на полу активного склада и перемещают топливо небольшими порциями в направлении к скребковому конвейеру
Топливный скребковый конвейер осуществляет транспортировку топлива из области склада в котельное помещение
На выходе со скребкового конвейера топливо попадает на небольшой ленточный конвейер.
Затем топливо падает в бункер горизонтального подающего шнека.
Шнек осуществляет подачу топлива на решетки, выдавливая его из центра топки.
Продуманно спроектированная система подачи топлива – одно из главных составляющих бесперебойной работы установки.
Склад подачи топлива / Размеры |  | 
 | Ширина C мм | Длина D мм
4 направляющих | 8620 | 14200
6 направляющих | 12410 | 14200
8 направляющих | 16500 | 14200
10 направляющих | 20590 | 14200

## Slide 11: ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ BIOGRATE
Не требуется дополнительных видов топлива для розжига и подсветки, используется только топливо на основе древесины.
Не требуется предварительная обработка топлива.
Влажность топлива до 65% без изменения мощности и КПД.
Допускается широкий разброс по размеру фракций, средний размер до 100мм, отдельные частицы до 300мм.
Теплотворная способность топлива 5,5<q<10…15МДж/кг
Топливо

## Slide 12: ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ BIOGRATE
Шлакообразование только в горячей зоне, ведет к небольшому снижению мощности, без аварийного останова, на устранение требуется около 30мин.
Первичный воздух: пропорция 40…60%;
потребляемая мощность 0,6 кВтэ/МВт топлива
Нет необходимости в подогреве воздуха для горения
Летучая зола в дымовых газах 1,5…2,5г/м3н
Все установки «Вяртсиля» работают без постоянного присутствия обслуживающего персонала
Плановая остановка для сервисного обслуживания – один раз в год, низкие эксплуатационные расходы

## Slide 13: Расход топлива м3/год
Расход топлива, насыпные м3/год,
при средней влажности топлива 55%
мини-ТЭЦ Котельные Расход топлива
м3/год
ВЕ-3 42.000 ВЕ-5 70.000
ВЕ-8 115.000
ВР-2 ВЕ-10 140.000
ВЕ-12 177.000
ВЕ-15 225.000
ВР-5 ВЕ-17 253.000

## Slide 14: Биоэнергоустановки Wärtsilä
Проектирование, изготовление, строительство, техническое и сервисное обслуживание осуществляет один и тот же поставщик. Развитая сеть сервисных центров по всему миру.
Надежная, испытанная технология BioGrate – результат многолетних исследований в области сжигания твердого биотоплива
Уникальная, запатентованная технология сжигания топлива, обеспечивающая эффективность сжигания даже очень влажного топлива с минимальным уровнем вредных выбросов
Высокая степень автоматизации и современные системы управления обеспечивают работу установки без присутствия обслуживающего персонала.

## Slide 15: Концепция поставок Wartsila BioPower
Высокая степень заводского изготовления
Высокая скорость поставки и сборки
Мобильность модулей
Варианты поставки от заказа узлов установки до сдачи объекта «под ключ»
Предоставление услуг от финансирования проекта до заключения соглашений на долгосрочное техническое обслуживание

## Slide 16: Поставки установок BioPower и BioEnergy .
Общее кол-во проектов: 78шт.
Общее кол-во проданных установок: 84шт.
Общая проданная электрическая мощность: 16 МВт эл
Общая проданная тепловая мощность: 557 МВт теплло

## Slide 17
г.Кодинск (22 МВт)
6 МВт BIO
+
2x8 МВт BIOENERGY
г. Ленск
6 МВт BIO
г. Красноярск
2 х 2,5 МВт BIO
г.Сургут
2,3 МВт BIO
г. Ломоносов
2 х 4 МВт BIO
г. Пестово
10 МВт BIOENERGY
+ 3МВт LFO
г. Красноярск
8 МВт BIOENERGY
г.Архангельск
2 х 6 МВт BIO
КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОТОПЛИВЕ в РОССИИ
Подпорожье
12 МВт BIOENERGY
+ 3МВт LFO

## Slide 18
Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Ф. Скорины, 169-602ю
тел. (017) 218-11-77;
факс (017) 218-13-72,
e-mail: office@energopro.by
Региональный партнер Wartsila в Беларуси