## Slide 1: Добро пожаловать!
Тепло из биомассы

## Slide 2: 25-й летний опыт

## Slide 3: Сделано в Австрии
На двух площадках, которые совместно охватывают 11 га промышленной площади и 6.200 кв.м. производственных помещений, ежегодно выпускаются больше 200 установок.
Тесное сотрудничество с вышими учебными заведениями, а также знание 100 квалифицированных сотрудников обеспечивает высокий технолигический уровень.

## Slide 4: Ключевые компоненты
Топка
Система выгрузки
Котел – теплообменник
Управление

## Slide 5: Топлива
Древесные опилки
Древесная пыль (от шлифовального станка)
Строгальная и фрезерная стружка
Древесная щепа
Технологическая щепа
Зерно (целые растения, полученны из сечки)
Кора
Древесный пелетц
ДСП, ДВП и плиты МДФ
Щепа из кустарников
Древесина, полученная от шреддера
Выжимки, отходы производства фруктового сока и т.д.
EBF RRF USRF HSRF
USRF HSRF PRF PSRF

## Slide 6: EBF – топка с вдуванием топлива; загрузка с помощью шнека
Для пылеобразного топлива:
• до 15% (макс.) влажности
• Доля золы ≤ 1%
  Шлифовальная пыль выгружается в зависимости от мощности из дозирующего бункера и турбулизируется с помощью высоконапорного вентилятора и форсунки в камере сгорания.

## Slide 7: RRF – ретортно-колосниковая топка; загрузка с помощью шнека
Для топлива с низким содержанием золы:
• до 35% (макс.) влажности
• Доля золы ≤ 1%
• для гранулированного материала до G100*
  Топливо подаётся с помощью загрузочного шнека снизу на неподвижный топочный ковш (реторта). Передняя или боковая загрузка.

## Slide 8: USRF – топка с переталкивающей решеткой; загрузка с помощью шнека
Для влажного топлива с высокой долей золы:
• до 55% (макс.) влажности
• Доля золы > 1%
• для гранулированного материала до G100*
  Топливо подаётся с помощью шнеков с большими диаметрами спереди в камеру сгорания и распределяется с помощью передвижных элементов переталкивающей решетки по всей длине.

## Slide 9: HSRF – топка с переталкивающей решеткой и гидравлической загрузкой
Для влажного топлива с высокой долей золы:
• до 55% (макс.) влажности
• содержание золы > 1%
• для крупного материала до G150*
  Топливо подаётся с помощью шнеков с большими диаметрами спереди в камеру сгорания и распределяется с помощью передвижных элементов переталкивающей решетки по всей длине.

## Slide 10: Переталкивающая решетка

## Slide 11: Тепло из биомассы

## Slide 12: PRF – ретортная топка для пелетца; загрузка с помощью шнека
• для древесного пелетца
  Пелетц подаётся с помощью загрузочного шнека снизу на неподвижный топочный ковш (реторта). Передняя или боковая загрузка.

## Slide 13: PSRF – топка с переталкивающей решеткой для пелетца; загрузка с помощью шнека
• для древесного пелетца
  Пелетц подаётся с помощью загрузочного шнека на камеру сгорания и распределяется с помощью передвижных элементов решетки по всей длине. Передняя или боковая загрузка.

## Slide 14: PS –выгрузка пелетца
• с регулируемой компенсацией давления для длинных бункерных устройств
• для транспортировки и загрузки из бункерных устройств (для пелетца)

## Slide 15: KA – выгрузка с помощью рычага с изгибом
•

## Slide 16: SS –выгрузка с помощью наклонного шнека
• для бункерных емкостей до 7 м Ø с доступом снизу
• для гранулированного топлива до G100*
• максимальная высота слоя засыпки* до 20 м

## Slide 17: WS – выгрузка с горизонтального шнека
• для бункерных емкостей до 10 м Ø
• для гранулированного топлива до G100*
• максимальная высота слоя засыпки* до 30м

## Slide 18: SBA – выгрузка с помощью переталкивающих балок
• для крупного материала до G150* (макс. длина отдельных частей вне большинства 35 cм), полученного с помощью шреддера

## Slide 19: SBA – выгрузка с помощью переталкивающих балок
•

## Slide 20: Котёл
Камера сгорания 
  полностью облицована шамотными камнями и охлаждается с помощью водяной рубашки котла
  решетки и реторта изготовлены из жаростойкого и окалиностойкого хром-чугунного материала, они продуваются первичным воздухом снизу
Зона турболентности ƒ
  это зона самая горячая в камере сгорания. Она обеспечивает полную оксидацию CO во CO2
Зона вращения ‚
  здесь происходит оптимальное перемешивание сгорающих газов
Зона релаксации „
  здесь успокаиваются газы сгорания. Большинство золы оседает.

## Slide 21: Теплообменник
Проверенное
изготовление

## Slide 22: Шамотирование

## Slide 23: Управление

## Slide 24: Моноциклон

## Slide 25: Мультициклон

## Slide 26: Автоматическая система очистки теплообменнтка
Парциальный поток выхлопного газа вдувается с высокой скоростью и уносит частицы с собой

## Slide 27: Визуализация
Изображет существующее состояние
Доступ через сеть!

## Slide 28: Визуализация

## Slide 29: Визуализация

## Slide 30: Управление буфером
Пиковые нагрузки
Минимальные нагрузки

## Slide 31: Коммунальная установка, Гнас, Австрия

## Slide 32: Blizzard – горные лыжи

## Slide 33: «Передвижные» установки

## Slide 34: «Райнбов», Канада

## Slide 35: «Фан дер Мейлен», Канада (5 мВт)

## Slide 36: Доступный энергоноситель
Ситуация в центральной Европе:
Расходы на топливо примерно 30-40 % ниже чем у соответствующих установок для дизеля.
Цена за энергоноситель в центах (€)/кВтч
Дизель EL
Щепа (ель) W30

## Slide 37: Экологические преимущества
Учитывая весь производственый процесс биомасса значительно уменьшает выбросы углекислого газа; они составляют только 1 % эмиссий сгораемых ископаемых.
Биомасса является востанавливающим носителем энергии, который растет фактически рядом. Она не знает кризисы, не требует длительную перевозку и не приводит к экологичекским катастрофам.
Биомасса обеспечивает рабочие места для местного населения, повышает покупательную способность Вашего региона и уменьшает ее зависимость от импортов
Биомасса является носителем эенергии будущего