## Slide 1: ПРООН/Учебная программа для Беларуси
Хранение топливной древесины
Измерение количества и оценка качества топливной древесины
Тимо Хартикайнен
26 октября 2005 г.
Timo Hartikainen
24.10.2005

## Slide 2: Хранение топливной древесины
Получение энергии из древесины является более сложным процессом по сравнению с выработкой энергии из газа, нефти или угля -> требует хранения больших запасов древесины, гарантирующих производство энергии в любых условиях, а также получение высококачественного топлива.
Лесное древесное топливо: минимальный объем запасов топлива должен быть достаточным для производства энергии в течение отопительного сезона.
С тем, чтобы обеспечить производство энергии в любых погодных условиях и независимо от других переменных условий, необходимо иметь значительные объемы запасов топлива, например, в 1,5 раз превышающие расчетные запасы, требуемые для одного отопительного сезона.

## Slide 3: Хранение на верхнем складе (у лесовозной дороги)
Хранение на верхнем складе (у магистральной лесовозной дороги):
  наиболее широко распространенный метод хранения;
  порубочные остатки, бревна из лесосечных отходов, пни и целые деревья, заготовляемые при проведении первых прореживаний;
  улучшение качества при хранении, низкие потери сухой массы.

## Slide 4: Хранение на верхнем складе (у лесовозной дороги)
Технологическая цепочка "рубительная машина-щеповоз", представляющая собой так называемую "горячую цепочку", -> проблемы, возникающие в процессе работы одной из машин, немедленно отражаются на эффективности работы всей цепочки
  тщательное планирование хранения и производства щепы имеет чрезвычайно важное значение
На территории склада используются тяжелые машины больших размеров
  склад должен иметь достаточную площадь и размещаться на участке с твердым грунтом
  длина щеповоза с рубительной машиной может достигать 10-12 м, а вес – 30 тонн
  длина щеповоза с прицепом может превышать 20 м, а максимальный вес груза может составлять 60 тонн

## Slide 5: Хранение на верхнем складе (у лесовозной дороги)
Кучи должны иметь максимальные размеры -> в большой кипе лесоматериалы меньше намокают во время дождя.
Величина потерь сухого вещества зависит от продолжительности хранения и размера кучи:
  потери выше в куче малых размеров
  наибольшая потеря сухого вещества лесосечных отходов происходит на лесосеке – почти половина сухого вещества разлагается в течение года.
Не сгребайте снег (+камни) с дороги в кучи лесоматериалов!

## Slide 6: Повышение влажности лесосечных отходов в процессе хранения
зима
свежезаготовленные лесосечные отходы
лето
осень и зима
на лесосеке
в куче
щепа
Влажность, %

## Slide 7: Размещение кучи лесосечных отходов
на продуваемом ровном участке без камней
не следует размещать кучи рядом с линиями электропередач или телефонной связи
кучи должны размещаться в пределах радиуса действия погрузчика рубительной машины
перед укладкой в основание кучи следует положить несколько целых деревьев в поперечном направлении
укладку кучи следует осуществлять таким образом, чтобы в первую очередь производилась переработка в щепу лесосечных отходов, которые были загружены последними
с учетом характеристик рубительной машины загрузка может производиться с одной из сторон или с обеих сторон дороги

## Slide 8: Размещение и форма куч лесосечных отходов
Дорога на территории склада
Автомобильная дорога
Форма кучи

## Slide 9: Качество древесной щепы
Качество древесной щепы зависит от:
  источника биомассы;
  методов измельчения, погрузочно-разгрузочных операций и хранения.
Однородность размеров частиц, низкое содержание влаги и листвы, и низкая зольность повышают производительность энергетической установки и эффективность и экономичность сжигания топлива.
Различные котлоагрегаты требуют использования топлива с различными характеристиками.

## Slide 10: Качество/влажность
Влажность является наиболее важным фактором качества:
  является прямым фактором стоимости и учитывается при определении цены на топливо;
  оказывает влияние на величину теплоты сгорания, характеристики изменения качества при хранении и величину транспортных издержек.
Топливо с высоким содержанием влаги:
меньшая низшая теплота сгорания, кВтч/кг топлива или МВтч/т топлива;
снижается полнота сгорания;
повышается уровень выбросов
усложняется выполнение погрузочно-разгрузочных операций.

## Slide 11: Качество/влажность
Месячные колебания влажности лесной щепы в 2001 г. Средние значения по 4 крупным энергетическим установкам и 7 котельным установкам малой мощности (Финляндия).
Влажность,%
Крупные энергетические установки, %
Малые котельные установки, %
Содержание
влаги
кг/м3
Влажность
Крупные энергетические установки, %
Малые котельные установки, %
Месяц/2001 г.

## Slide 12: Качество/влажность
Влажность, %
Низшая теплота сгорания, МДж/кг
Низшая теплота сгорания
на сухую массу
Высшая теплота сгорания
на сухую массу
Низшая теплота сгорания
на рабочую массу
Сухая
лесная щепа
Зеленая
лесная щепа
Влажная
кора

## Slide 13: Качество/плотность энергии
Занимаемый объем, м3/тонна условного топлива в пересчете на нефть
Нефть
Уголь
Дерновой
торф
Фрезерный
торф
Древесные
гранулы
Березовая кора
Щепа из
лесосечных
отходов
Бревна из
лесосечных
отходов
Сосновая
кора
Щепа из
лесосечных
отходов
Рыхлые
Лесосечные
отходы
Зеленая
Сухая
Зеленые
Зеленые
Зеленая
Влажная

## Slide 14: Измерение количества лесного древесного топлива на энергетической установке (метод по ISO 589)
Взвешивание груза.
Отбор общей пробы для определения влажности:
  2 пробы весом 30 – 100 г, если погрешность весов составляет 0,01 г, или 2 пробы, весом 200 – 400 г, если погрешность весов составляет 0,1 г.
  сушка в инкубаторе с кондиционированием воздуха при температуре 105 градусов, как правило, продолжительность сушки составляет 16 часов, но не должна превышать 24 часа.

## Slide 15: Некоторые основные формулы
влажность пробы
высшая теплота сгорания, (Mad=сухая масса)
низшая теплота сгорания
низшая теплота сгорания при получении материала
плотность энергии, МВтч/i-м3
поставленное количество энергии, МВтч

## Slide 16: Значения низшей теплоты сгорания (Qnetd) некоторых пород деревьев (Nurmi 1993, 2000)
Ель
Сосна
Береза
Тополь дрожащий
Ольха серая
Стволовая древесина
Стволовая кора
Вершина
Целое дерево

## Slide 17: Измерение количества топливной древесины на различных этапах цепочки поставки
Платежи владельцу леса:
  лесосечные отходы, заготовляемые на лесосеке, – по количеству топливной древесины на гектар;
  тонкомерные деревья, заготовляемые при проведении первых прореживаний, измерение в кучах на верхнем складе, например, измерение объема типичных лесоматериалов; проблемы: низкая точность и высокая стоимость измерений; также возможно осуществление платежей по количеству поставленной щепы.
Трелевка лесосечных отходов или целых деревьев:
  стандартный метод: первый платеж (например, 90%) по средним размерам партии груза и числу партий;
  окончательный платеж по количеству щепы, i-м3;
  проблемы: задержка платежа на период между временем окончания производства работ и совершением платежа, потери материала в процессе хранения.

## Slide 18: Измерение количества топливной древесины на различных этапах цепочки поставки
Платежи предпринимателям, осуществляющим переработку древесины в щепу:
  по произведенному количеству щепы.
Платежи предпринимателям, осуществляющим транспортировку груза на грузовых автомобилях:
  по объему щепы;
  по весу груза;
    проблемы: если при транспортировке сухой щепы вес груза щепы меньше максимально возможного веса груза, уменьшается размер платежа предпринимателю.
Платежи поставщику щепы на энергетическую установку:
  по энергосодержанию поставленной щепы.

## Slide 19: Oy FEG - Forest and Environment Group Ltd. (Ой-ФЭГ – Форест энд Энвайэрмент Груп Лтд.)
Контактная информация
Oy FEG - Forest and Environment Group Ltd.
Sirkkalantie 17
FIN-80100 Joensuu
Finland
Тел.: +358 13 2637447
Fax.: +358 13 2637449
Email.: feg@feg.fi
www.feg.fi